| ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN Số: 4525 /TTr - UBND | CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc Điện Biên, ngày 03 tháng 12 năm 2020 |
| --- | --- |

TỜ TRÌNH

Quyết định chủ trương đầu tư Dự án

Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên

| Kính gửi: | Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên |
| --- | --- |

Căn cứ Luật tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 22/11/2019;

Căn cứ Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14 ngày 13/6/2019;

Căn cứ Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 ngày 18/6/2014;

Căn cứ Nghị định số 40/2020/NĐ-CP, ngày 6/4/2020 của Chính phủ về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đầu tư công;

Sau khi xin ý kiến của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên quyết định chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên với nội dung như sau:

I. THÔNG TIN CHUNG VỀ DỰ ÁN

1. Tên dự án: Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên.

2. Cơ quan lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên.

3. Đối tượng thụ hưởng của dự án: Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

4. Nhóm dự án: Dự án nhóm B.

5. Địa điểm thực hiện dự án: Thành phố Điện Biên Phủ, huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên.

6. Tổng vốn thực hiện dự án: 1.300.000 triệu đồng.

7. Nguồn vốn thực hiện dự án: Vốn Ngân sách Trung ương.

8. Thời gian thực hiện dự án: Năm 2020-2024.

9. Các thông tin khác

a. Mục tiêu đầu tư

Đầu tư tuyến đường để đảm bảo sự kết nối đồng bộ giữa khu vực kinh tế của huyện Điện Biên với đô thị phía Đông của thành phố Điện Biên Phủ hình thành khu đô thị trọng điểm; tạo liên kết vùng, qua đó sẽ khai thác được tiềm năng, lợi thế về nông nghiệp, du lịch của khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

b. Nội dung, quy mô đầu tư

Tổng chiều dài các tuyến đường cần đầu tư xây dựng khoảng 35,74km, trong đó:

a) Phần tuyến đường trong phạm vi nội thị Thành phố Điện Biên Phủ và huyện Điện Biên có chiều dài khoảng 4,99 km, mặt đường bê tông nhựa, gồm 6 đoạn tuyến cụ thể như sau:

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến Trần Văn Thọ kéo dài (Tuyến NT1) để kết nối trung tâm thành phố với đường Thanh Minh - đồi Độc Lập có chiều dài tuyến khoảng 0,93km: Điểm đầu tuyến Km0+00 nối tiếp với đường Trần Văn Thọ hiện hữu; điểm cuối tuyến Km0+930 nối tiếp với nhánh giao với đường Thanh Minh - Đồi Độc Lập tại nút N08. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=21m; chiều rộng mặt đường Bm=14m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x3,5m, mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 155Mpa.

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 60m (Tuyến NT2) trục chính Khu đa chức năng kết nối với Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 0,16km: Điểm đầu Km0+00 nối tiếp với đường 60m hiện hữu (tại nút giao B09); điểm cuối Km0+160 đấu nối với đường 115m (tại nút giao B14). Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 60km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=60m; chiều rộng mặt đường Bm=2x15m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=16m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x7m, Mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa.

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 23m (Tuyến NT3) trục chính Khu trung tâm hành chính chính trị tỉnh thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 1,3km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 60m (tại nút giao B14); kết nối tại nút giao B33, tại Km0+660 đấu nối với đường 39m. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=23m; chiều rộng mặt đường Bm=15m; chiều rộng vỉa hè Bvh=(5m+3m), mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa;

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 39m (Tuyến NT4) đường trục chính Khu trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ đấu nối với đường Hoàng Văn Thái với chiều dài khoảng 2,0km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 23m (tại nút giao B33); điểm cuối tuyến Km2+00 đấu nối với đường Hoàng Văn Thái (tại nút giao C21). Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=39m; chiều rộng mặt đường Bm=2x11,5m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=6m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x5m, Mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa.

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 30m (Tuyến NT5) đường phố khu vực Khu trung tâm thương mại dịch vụ, văn hóa thuộc khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ với chiều dài khoảng 0,2km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 39m (tại nút giao C41); điểm cuối tuyến Km0+200 nối tiếp với tuyến đi trung tâm huyện lỵ huyện Điện Biên. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=30m; chiều rộng mặt đường Bm=2x7,5m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=5m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x5m, mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 160Mpa.

- Đầu tư xây dựng mới đoạn tuyến 25m (Tuyến NT6) từ Cầu sông Nậm Rốm đến khu dân cư mới Bom La (nối tiếp đường BL1 rộng 25m) có chiều dài khoảng 0,4km. Điểm đầu tuyến Km0+00 nối tiếp với đoạn tuyến nhánh 2 từ Thanh Chăn - QL12  - bản Bom La; điểm cuối tuyến Km0+400 nối tiếp với đường BL1 rộng 25m hiện hữu thuộc khu dân cư mới Bom La, huyện Điện Biên. Loại đường đô thị, tốc độ thiết kế 50km/h; quy mô mặt cắt ngang tuyến: Chiều rộng nền đường Bn=25m; chiều rộng mặt đường Bm=2x7m; chiều rộng giải phân cách Bgpc=2m; chiều rộng vỉa hè Bvh=2x4,5m; Công trình cầu qua sông Nậm Rốm rộng 14,5m, mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 155Mpa.

b) Phần các tuyến đường ngoài đô thị được đầu tư xây dựng theo quy mô đường giao thông cấp IV - miền núi có châm trước theo Tiêu chuẩn thiết kế đường ô tô TCVN4054-2005 với tổng chiều dài khoảng L= 30,75km; bao gồm các đoạn tuyến sau:

- Đoạn tuyến chính từ QL12 (Km190+450) - QL279 (Km93+600) có chiều dài khoảng 19,8km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với QL12 tại Km190+450 (nối tiếp với đường Thanh Minh - Độc Lập) thuộc địa phận phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ; điểm cuối tuyến Km19+800 giao với QL279 tại Km93+600 thuộc địa phận xã Sam Mứn, huyện Điện Biên. Đoạn tuyến chính đi qua địa bàn phường Thanh Trường, thành phố Điện Biên Phủ và các xã Thanh Luông, Thanh Hưng, Thanh Chăn, Thanh Yên, Noong Luống, Sam Mứn của huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 1 từ Thanh Hưng - Kênh thủy lợi có chiều dài khoảng 1,1km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km5+430 thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km1+100 giao với kênh thủy lợi nối tiếp với đoạn tuyến đi QL12, thuộc địa phận xã Thanh Hưng, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 2 từ Thanh Chăn - QL12 (Km197+230) - bản Bom La  có chiều dài khoảng 2,65km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km7+360, thuộc địa phận xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km2+650 vuốt nối vào cầu qua sông Nậm Rốm, tuyến nội thị NT6, thuộc địa phận xã Thanh Xương, huyện Điện Biên; Tại Km2+450 tuyến đấu nối với QL12 tại Km197+230, thuộc địa phận xã Thanh Chăn, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 3 từ Thanh Yên - QL12 (Km199+750) có chiều dài khoảng 2,70km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km10+800, thuộc địa phận xã Thanh Yên, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km2+700 giao với QL12 tại Km199+750 thuộc địa phận xã Thanh Yên, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 4 từ Noong Luống - QL12 (Km202+600) có chiều dài khoảng 2,0km: Điểm đầu tuyến Km0+00 giao với tuyến chính tại Km14+100, thuộc địa phận xã Noong Luống, huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến giao với QL12 tại Km202+600, thuộc địa phận xã Noong Luống, huyện Điện Biên.

- Đoạn tuyến nhánh 5 từ TT. Huyện Điện Biên - Khu đô thị mới phía đông, TP. Điện Biên Phủ có chiều dài khoảng 2,5km: Điểm đầu tuyến Km0+00 đấu nối với đường 22,5m hiện hữu khu trung tâm huyện Điện Biên; điểm cuối tuyến Km2+500 đấu nối với tuyến nội thị NT5, khu đô thị mới phía Đông, thành phố Điện Biên Phủ.

Các thông số kỹ thuật chính tuyến chính và các tuyến nhánh như sau: Bề rộng nền đường Bnền = 7,5 + w (m); Bề rộng mặt đường Bmặt = 5,5 + w (m); Bề rộng lề đường Blề = 2x1,0m; lề gia cố 2x0,5m. Kết cấu mặt đường và lề gia cố (2x0,5m): Mặt đường bê tông nhựa Eyc ≥ 130 Mpa. Công trình thoát nước, hoạt tải thiết kế H30-XB80, HL93; Tường chắn trọng lực BTXM theo thiết kế điển hình 86-06X; Hệ thống an toàn giao thông được thiết kế theo quy định hiện hành.

c. Công tác giải phóng mặt bằng, tái định cư: Giá trị giải phóng mặt bằng chỉ là giá trị tạm tính; trong các bước tiếp theo chủ đầu tư có trách nhiệm đo đạc, quy chủ, lập, lập phương án giải phóng mặt bằng để tính các chi phí.

II. QUÁ TRÌNH TRIỂN KHAI XÂY DỰNG BÁO CÁO ĐỀ XUẤT CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DỰ ÁN

- Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên được UBND tỉnh Điện Biên giao đơn vị lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tại Quyết định số 1133/QĐ-UBND ngày 04/11/2020.

- Ngày 27/11/2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đã ủy quyền cho Sở Kế hoạch và Đầu tư thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

- Sở Kế hoạch và Đầu tư ban hành Quyết định số 1767/QĐ-SKHĐT ngày 30/11/2020 về việc thành lập hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

- Ngày 02/12/2020, Hội đồng thẩm định nhận được Tờ trình số 1163/TTr-BCTGT của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên về việc thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

- Sau khi tổ chức họp Hội đồng thẩm định, trên cơ sở các ý kiến tham gia của các thành viên, Hội đồng thẩm định báo cáo kết quả thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án tại Báo cáo số 1795/BC-HĐTĐ ngày 02/12/2020.

- Về sự cần thiết đầu tư dự án; tuân thủ các quy định của pháp luật; phù hợp với quy hoạch; kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; tiêu chí phân loại dự án; nguồn vốn và khả năng cân đối nguồn vốn,...; các nội dung đã được Hội đồng thẩm định tại Báo cáo số 1975/BC-HĐTĐ ngày 02/12/2020.

III. DANH MỤC TÀI LIỆU KÈM THEO

(1) Báo cáo Thẩm định số 1795/BC-HĐTĐ ngày 02/12/2020 của Hội đồng thẩm định.

(2) Tờ trình số 1163/TTr-BCTGT ngày 02/12/2020 của Ban Quản lý dự án các công trình giao thông tỉnh Điện Biên.

(3) Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

(4) Bản đồ tổng thể dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12, tỉnh Điện Biên.

UBND tỉnh Điện Biên trình Hội đồng nhân dân tỉnh Điện Biên xem xét, quyết định phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Đường giao thông kết nối các khu vực kinh tế trọng điểm thuộc vùng kinh tế động lực dọc trục Quốc lộ 279 và Quốc lộ 12 tỉnh Điện Biên./.

| Nơi nhận: - Như trên; - TT Tỉnh ủy (b/c); - Lđ UBND tỉnh; - Các Sở: KH&ĐT, Tài chính, GTVT, XD; - Ban Quản lý dự án các công trình giao thông; - Lưu: VT, TH. | TM. ỦY BAN NHÂN DÂN CHỦ TỊCH (Đã ký) Lê Thành Đô |
| --- | --- |